www.PROFILUKI.COM.UA

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: (044) 424-88-11, (067) 401-61-52, (067) 407-09-25

ТЕХ. ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИИ: (067) 409-08-14

# Рекомендации по монтажу в потолок люка-невидимки под покраску или обои алюминиевого тип «Усиленный»

Описание:

Люк-невидимка тип «Усиленный» является изделием, которое требует точной, грамотной, внимательной и аккуратной установки. Длительная эксплуатация люка тип «Усиленный» гарантирована только в том случае, если люк правильно встроен в конструкцию подвесного потолка из ГКЛ. Люк должен правильно фиксироваться как на вертикальных, так и на горизонтальных связях. Так как монтажные работы производятся на высоте, обратите внимания на строгое соблюдение правил личной безопасности!

Материалы и инструменты, используемые при установке в потолок люка-невидимки Тип «УСИЛЕННЫЙ»:

1. Шпилька оцинкованная М8.

2. Втулка распорная М8.

3. Гайка М8.

3. Шайба М8.

4. Ключ торцевой 13мм.

5. Ключ рожковый.

6. Ножовка по металлу.

7. Саморезы по металлу.

Последовательность проведения работ по монтажу люка тип «Усиленный»

- На усиленном алюминиевом каркасе люка (квадратная труба сечением 30х30х2 мм) размечаем места, где будут находиться шпильки. Четыре шпильки М8 монтируем по краям люка, как можно ближе к углам люка. Если размер стороны «Усиленного» люка превышает 600 мм, необходимо поставить дополнительные шпильки по всей длине, на расстоянии не реже чем через 600 мм друг от друга. Вообще количество шпилек по стороне – неограниченно (чем больше, тем лучше).

- Затем, в усиленном алюминиевом каркасе сверлом просверливаем сквозные отверстия под шпильки. Первое отверстие диаметром 8,5 мм сверлится в верхней части квадратной трубы, второе отверстие 20 мм сверлится в нижней её части. Эти отверстия должны располагаться на одной оси (см.рисунок №1).

- После этого, напротив отверстий в усиленном алюминиевом каркасе люка, на железо-бетонного плите перекрытия размечаем места крепления шпилек М8 к потолку. Места крепления шпилек М8 должны располагаться на одной оси с отверстиями выполненными в усиленном алюминиевом каркасе люка (см. рисунок № 1).

- В размеченных местах на железо-бетонной плите перекрытия просверливаем отверстия. Затем, в эти отверстия устанавливаем втулки распорные М8.

- Во все установленные в потолке распорные втулки вкручиваем шпильки оцинкованные М8.

- Завешиваем люк на шпильки М8 и, с помощью гаек и шайб М8, выставляем люк горизонтально и фиксируем его (см. рисунок № 1). Торчащий конец шпильки обрезаем.

- По периметру люка монтируем несущий оцинкованный профиль типа CD-60 или любой другой со всех 4-х сторон, как показано на рисунке № 2. Этот профиль должен быть связан с основной каркасной конструкцией подвесного гипсокартонного потолка.

- Затем вокруг люка «зашиваем» всё гипсокартонном (ГКЛ). При этом саморезы, которые закручиваются в ГКЛ  крепим ТОЛЬКО к оцинкованному профилю.

Запрещается крепить гипсокартон к усиленному алюминиевому каркасу. Также, запрещается «передавать» любые нагрузки на конструкцию невидимого люка или его усиленного каркаса.

- После этого можно производить шпатлевание и окраску как самой дверцы (дверц) люка, так и всей поверхности потолка вокруг дверцы люка.

Важно помнить, что после шпатлевания, необходимо полностью открыть дверцы люка. Если шпатлёвка, которая попала в швы между рамой и дверцей люка, застынет,  она заклинит дверцу люка и люк будет полностью испорчен!

РИС. 1

РИС. 2