ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЛЮКА РЕВИЗИОННОГО тип «ФР-С»

1. Монтаж люка тип «ФР-С» в стены из кирпича, железобетона, газоблока и т. п.

Перед началом монтажа люка снимите его дверцу.

Последовательность работ:

- выровнять и очистить монтажный проём по периметру.

- временно вставить раму люка в монтажный проём и выставить раму в уровень со стеною по глубине. При этом, следует учесть толщину клеевого слоя и толщину самой приклеиваемой плитки. В случае, если люк тип «ФР-С» снабжён нажимным механизмом, необходимо дополнительно учесть глубину нажимания для срабатывания механизма. Для люков тип «ФР-С» следует помнить, что люк необходимо расположить так, чтобы замки находились сверху.

- по периметру рамы люки есть монтажные отверстия. Сквозь эти монтажные отверстия, временно установленной рамы люка, наметить места сверления под дюбеля.

- извлечь раму люка из монтажного проёма.

- в намеченных местах просверлить отверстия в стене под дюбель нужного диаметра. Затем вставить в отверстия дюбеля.

- снова вставить раму ревизионного люка в нишу (Для удобства монтажа дверцу пока не устанавливать).

- закрепить раму люка, закручивая саморезы в установленные в стене дюбеля сквозь отверстия в раме люка по её периметру. Головка вкрученного самореза не должна мешать открыванию дверцы люка.

- для предотвращения деформации рамы люка, саморезы доводить аккуратно, не прилагая большого усилия, чтобы не перетянуть их.

- установить дверцу невидимого люка в его раму.

- проверить работоспособность люка (легко открывается, не имеет затираний, не имеет перекосов из плоскости стены).

После этого можно приступить к облицовки дверцы люка плиткой (см. ниже).

2. Монтаж люка тип «ФР-С» в стены выполненные из оцинкованных профилей и ГКЛ.

Перед началом монтажа снимите дверцу.

Последовательность работ:

- из профилей собрать каркас основной конструкции стены и затем изготовить в нём нишу из профилей, для установки люка. При монтаже конструкции стены, нужно учитывать глубину люка.

- профили ниши должны быть со всех  четырёх сторон рамы люка и должны быть надёжно соединены с профилями основной конструкции монтируемой стены из ГКЛ.

- противоположные профиля должны быть параллельны, а смежные – должны иметь угол 90°. Проверить правильность геометрии ниши можно, замерив диагонали проёма, они должны быть равны.

- для дополнительного усиления профилей, которые расположены по периметру люка, в них необходимо вложить и надёжно закрепить деревянные бруски.

- рама люка должна свободно проходить между профилями, так, чтобы зазор был не больше 1-2 мм с каждой стороны рамы люка. (если зазор больше, между рамой люка и профилем рекомендуется подложить прокладки из подручных материалов).

- временно вставить раму люка в монтажный проём и выставить раму в уровень со стеною по глубине. При этом, следует учесть толщину клеевого слоя и толщину самой приклеиваемой плитки. В случае, если люк тип «ФР-С» снабжён нажимным механизмом, необходимо дополнительно учесть глубину нажимания для срабатывания механизма. Для люков тип «ФР-С» следует помнить, что люк необходимо расположить так, чтобы замки находились сверху.

- закрепить раму люка, закручивая саморезы в профиль сквозь отверстия в раме люка. Головка вкрученного самореза не должна мешать открыванию дверцы люка.

- для предотвращения деформации рамы люка, саморезы доводить аккуратно, не прилагая большого усилия, чтобы не перетянуть их.

- установить дверцу невидимого люка в его раму.

- проверить работоспособность люка (легко открывается, не имеет затираний, не имеет перекосов из плоскости стены).

После этого можно приступить к облицовки дверцы люка плиткой.

Облицовка дверцы люка кафелем или мозаикой.

- Вставить дверцу люка в раму по направляющим, расположенным внизу рамы люка, и закрыть её.

- Приклеить плитку или мозаику к дверце люка и к стене вокруг люка. При этом, дверца должна быть закрыта. Толщина клеевого слоя на дверце должна быть такой, чтобы обеспечить свободный ход нажимных замков-защёлок. При облицовке следите, чтобы клей не попал в зазор между дверцей и рамой люка, а также под плитку, которая выступает за габариты дверцы. Приклеивать плитку или мозаику на дверцу люка можно любым эластичным клеем или на жидкие гвозди.

Если на дверцу наклеивается мозаика, необходимо чтобы эта мозаика не выходила более чем на 1-2 мм за её пределы.

Если на дверцу наклеивается плитка, тогда эта плитка может выступать за габариты дверцы с боков і сверху на 5см, а снизу - должна быть вровень з дверцей или чуть выступать до рамы люка (но не ниже рамы люка).

- Для контроля открыть и закрыть дверцу люка.

Монтаж закончен.