ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“ПРОФІ СИСТЕМ УКРАЇНА”

Адреса: 03142, м. Київ, вул. Семашко, буд.13, оф.100 (метро Житомирська)

Тел.: (044) 424-14-21, 424-88-11 www.profiLUKI.com.ua

модели «Лидер Эконом»

Напольный люк модели «Лидер Эконом» изготовлен из стали с последующей порошковой покраской и имеет съемную крышку,  выполенную в виде сложной многослойной конструкции, состоящей в нижней части из каркаса/ребер жесткости в виде сот, а в верхней части в виде ёмкости для заполнения упрочняющей эластичной цементной смесью. Внутри емкости для заполнения расположена армирующая сетка для обеспечения дополнительной жесткости и прочности.

По заказу клиента в люках по периметру наружной рамы выполняются крепежные отверстия под крепление анкерами, либо, в случае если люк закладной, привариваются уши, для закладки в готовый проём и жесткой фиксации.

Благодаря такой конструкции, люк способен выдерживать значительные нагрузки, большие чем люки серии «Эконом» но меньшие чем напольные люки серии «Практик».

Данная модель призвана обеспечить возможность легкого доступа к коммуникациям, проходящим в полу: сантехническим, электрическим, телекоммуникационным. В качестве напольного покрытия рекомендуется кафельная плитка, ламинат, паркетная доска, линолиум.

Открывание люков происходит при помощи специальных подъемных ключей, которые завинчиваются в крышку люка.

Для фиксации крышки люка предусмотрена возможность установки запорных механизмов (замков).

Напольное покрытие приклеивается (закрепляется) непосредственно к заполненной/упрочненной цементной смесью крышке люка. При использование легких напольных покрытий таких как ламинат, паркетная доска, линолиум и т.д. верхняя часть крышки люка заполнена влагостойкой плитой OSB и напольное покрытие крепиться непосредственно на плиту.

Все люки снабжены специальным подъемным ключом/ключами и декоративной резьбовой заглушкой/заглушками.

В зависимости от размера люка, а также по желанию заказчика на дверцу устанавливаются замки для ее надежной фиксации.

Все люки снабжены резиновым уплотнителем и имеют тепло- и звукоизоляционный слой.

При заказе данной модели напольных люков ВАЖНО уточнить один из трех размеров :

1) Габаритные размеры люка (Посадочный размер), мм:

Размер А (ширина) х Размер Б (длина). 
2) Размер в свету, мм: от размера А отнять 80 мм, от размера Б отнять 80 мм.

3) Размер дверцы люка, мм: от размера А отнять 20 мм,

от размера Б отнять 80 мм.

Общая высота люков (Глубина) = 40 мм.

Рама люка выполнена из равнополочного уголка 40х40 мм.

| Габаритные размеры люка/ Посадочный размер, мм | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 1904 | 2032 | 2176 | 2496 | 2607 | 2831 | 3050 | 3212 | 3335 | 3542 |
| 400 | 2032 | 2176 | 2496 | 2607 | 2831 | 3050 | 3212 | 3335 | 3542 | 3785 |
| 500 | 2176 | 2496 | 2607 | 2831 | 3050 | 3212 | 3335 | 3542 | 3785 | 4033 |
| 600 | 2496 | 2607 | 2831 | 3050 | 3212 | 3335 | 3542 | 3785 | 4033 | 4192 |
| 700 | 2607 | 2831 | 3050 | 3212 | 3335 | 3542 | 3785 | 4033 | 4192 | 4388 |
| 800 | 2831 | 3050 | 3212 | 3335 | 3542 | 3785 | 4033 | 4192 | 4388 | 4681 |
| 900 | 3050 | 3212 | 3335 | 3542 | 3785 | 4033 | 4192 | 4388 | 4681 | 4912 |
| 1000 | 3212 | 3335 | 3542 | 3785 | 4033 | 4192 | 4388 | 4681 | 4912 | 5162 |
| 1100 | 3335 | 3542 | 3785 | 4033 | 4192 | 4388 | 4681 | 4912 | 5162 | 5440 |
| 1200 | 3542 | 3785 | 4033 | 4192 | 4388 | 4681 | 4912 | 5162 | 5440 | 5717 |

Цена указана в гривнах без НДС

*– По индивидуальному заказу возможно изготовление люков других размеров. Срок изготовления 7-10 дней.